# 南京市江宁医院防病毒网关设备

# 采购项目

# 第一章    供应商报名资格要求

一、各供应商在报名时须提供法人、企业、产品与经营信息等证明文件；

1）具有独立承担民事责任的能力的证明材料，出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

A.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

B.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

C.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

D.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

E.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

2）法定代表人资格证明书；

3）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

4）社保机构出具授权代表的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

5）近三年任意年度单位财务审计报告（原件审查）。

# 第二章    采购需求

1、项目概况

项目名称：南京市江宁医院防病毒网关采购项目

为了满足信息安全等级保护三级标准，同时为了减少内网病毒传播，保证信息系统安全运行，采购防病毒网关一台。

2、产品清单

| 序号 | 项目 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防病毒网关 | 防病毒网关 | 1 |  |

3、投标商在谈判前密封并提交以下文件：

（1）、投标报价书加盖公司印章；

（2）、投标报价书须密封递交至开标地点

（3）、投标文件应附相关质量及服务承诺。

（4）、营业执照复印件，加盖公章。

（5）、投标文件一正三副本。

4、询价地点及时间：

地点：南京市江宁医院湖山路院区3号楼7楼（江宁区湖山路169号）

时间：2020年 1月 5号

5、通讯联络事宜：

联系人：熊老师

电  话 ：13645153881

# 第三章 产品技术参数指标

外形美观、界面友好、功能全面、操作方便、响应快捷、系统稳定、故障率低。厂家提供防病毒网关硬件设备以及技术服务，硬件配置要求满足如下标准：

1.参数要求：

| 指标项 | 基本项技术参数 |
| --- | --- |
| 产品性能 | 产品出厂自带2×1000Mbps网络接口，2个Pcle可扩展插槽；并发会话数≥1,200,000；每秒新建会话数≥80,000；全功能开启状态支持流量不低于2.5Gbps； |
|  | 产品高级应用防火墙吞吐量≥8Gbps |
|  | 产品开启高级应用防火墙和防病毒吞吐量≥3Gbps |
|  | 产品开启高级应用防火墙和IPS吞吐量≥4Gbps |
|  | 设备内存不低于16G |
|  | 设备硬盘不小于1T，350W双电源 |
| 侦测能力 | 超过100种协议支持, 如: HTTP/HTTPS/FTP/SMTP/POP3/TFTP/TCP/UDP/NFS/SNMP/ICMP/RTMP/DNS/IRC等 |
|  | 防已知恶意软件 (病毒、木马、蠕虫、后门、加密勒索软件、间谍软件、灰色软件、Rootkits等) |
|  | 可与APT增强侦测模块联动，获取APT增强侦测模块侦测到的C&C黑名单，并阻止C&C违规外联 |
|  | 可提交可疑文件、URL、IP及域对象至APT增强定制化沙箱模块做联动分析，并根据分析结果做进一步处理 |
|  | 供应商具备整体联动能力（整理联动的组件包括：网关、沙盒和终端防病毒软件），从终端到网络实现已知、未知威胁全方位发现、拦截的功能。（需要提供测试方案或进行实际测试） |
|  | ▲可升级服务器及终端虚拟补丁和主动式主机入侵防御系统，可在漏洞攻击主机之前予以侦测和拦截 |
|  | 防止漏洞利用和SQL注入, 命令注入, Webshell 攻击, XSS 攻击, CSRF 攻击 |
|  | 6,000+条虚拟补丁及入侵检测特征库 |
|  | ▲病毒侦测能力获得2015、2016年AV Test、AV Comparative测评排名前三（提供证明材料）； |
|  | ▲NSS Labs 2014和2015年入侵外泄侦测系统评测最高安全“推荐”评价（提供证明材料） |
| 部署与管理 | 支持本地用户及LDAP用户（MS Active Directory及Open LDAP）管理 |
|  | 支持本地用户及LDAP用户认证和识别，支持网页认证及透明认证方式 |
|  | 支持不同用户分组利用策略分类管理 |
|  | 针对不同用户分组利用策略分类管理 |
|  | 支持MS AD及Open LDAP用户认证，支持网页认证及透明认证方式 |
|  | 桥接模式 |
|  | 路由模式 |
|  | 监控模式 (旁路模式) |
|  | 多路ISP & WAN模式 |
|  | 支持多种登录方式，包括Web、SSH、CLI等 |
|  | SNMP管理支持 |
|  | ★具备iDRAC远程访问管理能力（提供产品外观截图） |
|  | 支持中文管理界面 |
| 升级更新 | 支持自动/手动在线升级，可配置自动升级周期 |
| 日志及报告 | 提供基于策略（源和用户/目标/通讯类型/时段）的流量日志记录/查询/打印/导出 |
|  | 可按照时间，协议，威胁类型等查询条件查询日志 |
|  | 支持Syslog协议，可以实时传输日志到Syslog 服务器 |
|  | 提供恶意软件/垃圾邮件/入侵防御/Web信誉服务违例事件安全报告，前N个用户违例报告，以及按应用程序/URL类别/带宽使用等前N个通信报告 |
| 安全性和可靠性 | 通过加密的SSL访问管理控制台 |
|  | 提供硬件和软件BYPASS功能在停电与系统出现问题时自动实现直通功能 |
| 资质与认证 | ★产品必须具备防病毒网关类的销售许可证（提供证明文件） |
|  | ★获得国家强制性产品CCC认证证书（提供证明文件） |
|  | ★通过ISO20000资质（提供证明文件） |
|  | 厂商可根据用户需求提供高级别的服务承诺，如大客户专署服务、主动式服务、快速响应服务(SLO/SLA)、在线技术支持服务等，可提供5×8乃至7×24小时的专业防毒服务 |
|  | ▲通过CMMI 5认证测评（提供证明文件） |
|  | ▲设备生产厂商须为全国信息安全标准化委员会发布的《信息安全技术 防病毒网关安全技术要求和测试评价方法》起草单位之一 |

说明：1、★项为实质性要求参数，需提供截图（需每个功能提供一个截图并加盖公章），否则评审时不予认可，不满足为无效投标。

2、▲项为重要参数，需提供截图（需每个功能提供一个截图并加盖公章），否则评审时不予认可，作负偏离处理。

3、响应供应商所投产品须提供产品合法来源承诺书并加盖公章。

2.软件系统要求

应用软件说明：
（1）系统需保证医院现有的门诊住院业务流程，确保业务流畅。
（2）系统用户界面要友好，风格一致，操作简便。
（3）系统要充分保证数据安全性、完整性。
（4）系统具有抵御外界环境的能力：病毒防护、非法侵入等；
（5）系统能够保持7x24小时不间断运行,当系统遇到故障时有应急处置能力。

3.3项目实施要求

3.1项目组织管理要求

(1)供应商应充分考虑满足投标项目的建设要求，提出完整的项目管理、系统设计与开发、培训、项目施工、项目验收、售后服务方案以及供应商人力资源供给方案。

(2)投标文件中，应根据对项目的理解作出项目的人员配置管理计划，包括组织结构、项目负责人、组成人员及分工职责；阐述项目建设中采购人和供应商的职责。

(3)采购人有权监督和管理投标项目的测试、安装、调试、故障诊断、系统开发和验收等各项工作，供应商接受并服从采购人的监督、管理要求。

3.2计划与进度管理要求

(1)供应商在投标文件中应根据对项目的理解作出项目实施计划，中标后提交正式工作方案，明确招标项目工作的方式、方法、过程步骤、按阶段分解的详细计划、需要采购人协调与配合的事项，并经采购人审核、批准。

(2)供应商在项目实施过程中分别按周、月提交进度报告，对项目问题及进度延迟原因进行说明，制定合理的解决措施并有效执行。

(3)供应商在投标文件中阐述项目沟通计划，确保供应商与用户之间信息沟通顺畅。

(4) 本次项目进度要求：

合同签订收到后45天内，防病毒网关设备安装部署到位。到货45日内完成系统测试、调试、部署、保证防病毒网关设备、系统上线运行。

3.3产品质量要求

供应商投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

所提供的技术资料（含软件）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。在未验收前，货物保管、安全均由供应商负责，货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由供应商负责。

采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由潜在的中标方负责。

软件交互友好，产品易用性强，故障率低。

3.4设备安装调试要求

调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

在现场安装调试期间，如果系统出现不正常情况（如设备损坏、故障、达不到技术规范或设备说明书的指标），中标人应免费在不延误工期的情况下从速替换。

在系统试运行期间，如果发现由于中标人的责任造成系统的功能和性能不符合技术规范书的要求，或由于设备故障的发生导致设备停止运转，中标人应承诺在2小时内及时修复。

3.5培训服务

供应商负责为用户及采购方相关人员（包括导医人员、门办管理者、信息科技术人员、财务人员等）提供相应的免费培训服务。培训方式为现场培训，采用课堂授课和参与开发实习相结合的模式，培训内容包括：软件使用说明、系统操作说明、系统管理、开发工具、平台软件、数据交换技术等。供应商根据上述要求详细说明方案，并作为投标文件的一部分提交。

四、售后及服务要求

为保证信息系统正常、安全地运行，供应商应制订系统详细的技术支持与服务方案。供应商根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的售后服务方案，并作为投标文件的一部分提交。

4.1运维服务

供应商需提供3年软硬件设备免费售后服务，提供并建立一整套完整的运维服务保障体系及应急保障体系。厂家需在南京设立售后服务部，提供常用配件供应。医院可通过电话、邮件、微信进行投诉反馈，厂家须认真对待，第一时间予以响应与解决。

工程师运维服务

根据医院防病毒网关的开机作息要求,配备运维保障，尤其是重大参观及检查期间。提供7*24小时技术支持服务，接到故障报修后，10分钟内予以响应，硬件故障小修2小时内解决。解决故障时，最大限度保护好数据，做好故障恢复的文档，力争恢复到故障点前的业务状态。对于“系统瘫痪，业务系统不能运转”的故障级别，如果不能于12小时内解决故障，厂家须在16小时内提出应急方案，确保业务系统的运行。故障解决后24小时内，提交故障处理报告。说明故障种类、故障原因、故障解决中使用的方法及故障损失等。

超过合同期限后的服务

超出合同期限后，有关软件升级、硬件维护、服务方式、范围及服务费用由双方协商确定。